АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  06.03.2024  №  17

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Администрация Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области на 2024 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в Новодугинской районной газете «Сельские зори».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Новодугинское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области                                                                                      А.С. Анискин

## УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новодугинского сельского поселения

Новодугинского района

Смоленской области

от     06.03.2024  № 17.

## Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области на 2024 год

## СОДЕРЖАНИЕ

## ВВЕДЕНИЕ ……………………………………...…………...……………………………...3

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа ……………………………..………………………...……. 5

1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения ………………………...…...…5

1.2. Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения……………………………………………………………………………..……....7

## 1.3. Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения …………………….……………….…………………………….…..11

## 1.4.Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения ................................................................................……….………….13

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения ………….15

2.1. Направления развития водоснабжения сельского поселения ...................……..…..16

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод……………………………………………………………………………………….…..16

## 3.1. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды …...16

## 3.2. Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод …….18

## Раздел 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения……………………………………………………………………………....18

## 4.1. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ……..………....…18

## 4.2. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения ………....…………18

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2031 года Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 07.12.2011. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 02.07.2021).

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новодугинском сельском поселении Новодугинского района Смоленской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения: водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 02.07.2021);

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018 «Свод правил канализация. Наружные сети и сооружения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями и дополнениями).

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2031 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

- строительство станции обезжелезивания.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период до 2031 год.

## Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения

## 1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Новодугинское сельское поселение - муниципальное образование в составе Новодугинского района Смоленской области. Административный центр - село Новодугино.

На территории поселения находятся 29 населённых пунктов. Образовано в 2004 году.

Численность населения сельского поселения составляет 3881 человека. Плотность населения - 31,63 чел./км².

Село Новодугино относится к категории крупных сельских населенных пунктов в условиях мелкоселенного расселения сельских поселений. Состав населенных пунктов и численность населения Новодугинского сельского поселения представлены в следующей таблице.

Численность населения Новодугинского сельского поселения

в динамике за 2019, 2020, 2021, 2022 годы

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |
| Все население на 1 января | человек | 4273 | 4218 | 4124 | 4029 | 3881 |
| Городское население на 1 января | человек | - | - | - | - | - |
| Сельское население на 1 января | человек | 4273 | 4218 | 4124 | 4029 | 3881 |

Новодугинское сельское поселение расположено в северо-восточной части Смоленской области (в 205 км от г. Смоленска) в Новодугинском районе на Смоленской возвышенности. Планируемая территория располагается на западном склоне Смоленско-Московской возвышенности, являющейся частью Среднерусской возвышенности. Территория муниципального образования (МО) полностью располагается на водоразделе между рек Вазуза и Касня (правого притока р. Вазуза).

Новодугинское сельское поселение с севера граничит с Сычёвским районом, с запада – с Извековским сельским поселением, с юга – с Высоковским сельским поселением и на востоке – с Тёсовским сельским поселением. В 3 км от села проходит автодорога Р-134 («Старая Смоленская дорога»). Также через село Новодугино проходит железная дорога «Вязьма-Ржев» (станция  с. Новодугино), что играет немало важную роль в специфике МО. Транспортная доступность между Новодугинским сельским поселением и областным центром составляет 205 км.

Основная часть селитебных территорий  размещается по обе стороны железной дороги «Вязьма-Ржев». Большая часть учреждений  и предприятий располагаются в районном центре (с. Новодугино). Общая численность Новодугинского сельского поселения составляет 3881 человек (на 2023 год), из них большинство проживает в      с. Новодугино.

По совокупности характеристик, их количеству и значению Новодугинское сельское поселение резко выделяется на фоне других поселений в Новодугинском районе. Все максимальные значения связаны с численность населения, общей численностью (3881 человек на 2023 г.), в том числе трудоспособного населения, занятого, в том числе в обслуживании и в прочих отраслях.

Новодугинское МО хорошо связано со столицей Российской федерации - Москвой, областным центром - Смоленском, центрами соседних областей -  Калугой, Тулой, Тверью, центрами соседних районов Смоленской области - г. Вязьма, с. Сычёвка, г. Гагарин, г. Сафоново и др. На территории Новодугинского района берёт начало один из истоков р. Днепр.

Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населённых пунктов, прилегающих к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения. В состав территории сельского поселения входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения.

В состав Новодугинского муниципального образования входят с. Новодугино (районный центр) и 28 деревень: д. Балаево, д. Андрониха, д. Асеково, д. Бурцево, д. Васьково, д. Дуботёрово, д. Заднее, д. Зубцово, д. Изосимиха, д. Карцево, д. Княжино, д. Коленово, д. Копариха, д. Корнево, д. Котово, д. Кулигино, д. Куркино, д. Любуша, д. Никитиха, д. Перчиха, д. Подовражное, д. Рябинки, д. Селище, д. Семенчиха, д. Слизнёво, д. Томилиха, д. Чернецы, д. Чубарово.

Численность населения Новодугинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Число хозяйств | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Новодугино | 1574 | 3194 |
| 2 | деревня Андрониха | - | - |
| 3 | деревня Асеково | 5 | 2 |
| 4 | деревня Балаево | - | - |
| 5 | деревня Бурцево | 84 | 204 |
| 6 | деревня Васьково | - | - |
| 7 | деревня Дуботерово | - | - |
| 8 | деревня Заднее | - | - |
| 9 | деревня Зубцово | 2 | 6 |
| 10 | деревня Изосимиха | 2 | 3 |
| 11 | деревня Карцево | 3 | - |
| 12 | деревня Княжино | 39 | 88 |
| 13 | деревня Коленово | 4 | 0 |
| 14 | деревня Копариха | 6 | 5 |
| 15 | деревня Корнево | 1 | - |
| 16 | деревня Котово | 4 | 3 |
| 17 | деревня Кулигино | 8 | 6 |
| 18 | деревня Куркино | 3 | - |
| 19 | деревня Любуша | - | - |
| 20 | деревня Никитиха | 8 | 4 |
| 21 | деревня Перчиха | 12 | 41 |
| 22 | деревня Подовражное | 4 | 5 |
| 23 | деревня Рябинки | 69 | 163 |
| 24 | деревня Селище | 52 | 123 |
| 25 | деревня Семенчиха | 5 | 4 |
| 26 | деревня Слизнево | 8 | 12 |
| 27 | деревня Томилиха | 3 | 11 |
| 28 | деревня Чернецы | 6 | 7 |
| 29 | деревня Чубарово | - | - |
|  | ИТОГО | 1902 | 3881 |

Демографическая ситуация

К сожалению, Смоленская область  и Новодугинское сельское поселение на протяжении всего периода формирования рыночных отношений характеризовались уменьшением количества населения, о чем свидетельствуют данные Росстата в таблице ниже после последней переписи населения.

С 2007 по 2023 гг. в Новодугинском сельском поселении наметилась устойчивая отрицательная динамика в общем приросте населения. Коэффициент смертности существенно превышает коэффициент рождаемости, что свидетельствует о том, что не происходит даже простого воспроизводства в сельском поселении.

Новодугинское сельское поселение характеризуется общей убылью населения, которая складывается из естественной убыли населения и отрицательного сальдо миграции.

Динамика численности населения Новодугинского сельского поселения, человек

Большую роль в динамике численности населения Новодугинского района и особенно в Новодугинском СП, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуацией играют миграции населения.

## 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

Сельское население обычно снабжается водой из шахтных колодцев, за исключением крупных сел, в которых пробурено, как правило, по 1-2 скважины. Животноводческие комплексы имеют локальные системы водоснабжения. Используются также и поверхностные воды.

Источниками водоснабжения населения служат, в основном, подземные воды. Воды обладают значительным удельным дебитом, но характеризуются повышенным содержанием железа. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами и  шахтными колодцами. В целом по поселению преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин. Крупные предприятия обычно имеют собственные водозаборные скважины. Вода из скважин используется как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для производственных целей.

В Новодугинском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется только в с. Новодугино. Общая протяженность водопроводных сетей — 42370м, насчитывается 6 водонапорных башен.

Описание технологического цикла водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальная служба» Новодугинского района Смоленской области

МУП «Жилищно-коммунальная служба» обслуживает систему водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

Водоснабжение с. Новодугино и д. Рябинки  осуществляется из подземных источников артезианскими скважинами. При работе насосов вода поступает в сеть и одновременно в водонапорные башни. Башни выступают в роли гидроаккумуляторов. При наполнении башен до уровня насос отключается, при снижении уровня насос включается. Далее по водопроводу вода поступает потребителям.

Основными  источниками водоснабжения с. Новодугино являются:

- Артезианская скважина по ул. Зеленая, глубиной 38 м., производительность - 6,3 м3/ч. Ввод в эксплуатацию - 1972 г.

Водонапорная башня Рожновского - 2шт, высотой 12 м., объем 18 м3. Ввод в эксплуатацию - 1972 г.

Водопроводные сети:

- ул. Присельская  - 701 м., из них диаметром 90 мм. - 461м., диаметром 32 мм. - 240 м.;

- ул. Труда-  196 м. из них диаметром  90 мм. - 82 м., диаметром 32 мм. -  112 м.;

- ул. Механизаторов - 776 м. из них диаметром 90 мм. - 342 м., диаметром 110 мм. - 359 м., диаметром 32 мм. - 75 м.;

- ул. Зеленая - 1377 м., из них диаметром 110 мм. -  147 м., диаметром 63 мм. - 734 м., диаметром 32 мм.  - 496 м.

Итого:  3050 м.

- Артезианская скважина № 57/ГВК 6620522 по ул. Чкалова, глубиной 60 м.,  насос ЭЦВ -6-16-110. Ввод в эксплуатацию - 1980 г.

- Артезианская скважина № 619/ГВК 66203500 по ул. Сенная, глубиной 41 м., насос  ЭЦВ-8-25-110. Ввод в эксплуатацию -  2002 г.

Артезианские скважины находятся на расстоянии 160 м. друг от друга и запаралелены, имеют общий водовод 0,5 км., труба полиэтиленовая 110 м.

Башня Рожновского водонапорная, высотой 18 погонных метров, объем 25 м3. Ввод в эксплуатацию - 1980 г.

Башня Рожновского водонапорная, высотой 18 погонных метров, объем 25м3. Ввод в эксплуатацию -  2002г.

Водопроводные сети:

- ул. Строителей  - 1526 м. диаметром 63 мм.;

- ул. Приозерная - 342 м. диаметром 63 мм.;

- ул. Приозерная - 424 м. диаметром 63 мм.;

- ул. Стаханова - 1206 м. диаметром 100мм.;

- ул. Красный пер. - 481 м. диаметром 63мм.;

- ул. Колхозная - 212 м. диаметром 63 мм.;

- ул. Колхозный пер. - 179 м. диаметром 63мм.;

- ул. Базарная площадь - 326 м. диаметром 50 мм.;

- ул. 1-й Пионерский пер. - 84 м. диаметром 63 мм.;

- ул. 2-й Пионерский пер. 238 м. диаметром 63 мм.;

- ул. Пионерская - 424 м. диаметром 63м.;

- ул. Мира - 270 м. диаметром 63 мм.

Итого: 5712 м.

- ул. Горького - ул. Чкалова 420 м.;

- ул. Чкалова - ул. Ленина 50 м.;

- ул. Ленина - ул. Докучаева 450 м.;

- ул. Докучаева - ул. Железнодорожная 1330 м.;

- ул. Советская - ул. Горького 180 м.;

- ул. Лесная -  210 м.;

- ул. Докучаева - ул. Котовского 440 м.;

- ул. Матросова - 630 м.;

- ул. Краснофлотская - 230 м.;

- ул. Докучаева - ул. Чкалова 280 м.;

- ул. Сенная - ул. Чкалова 1700 м.;

- ул. Чкалова - 520 м.;

- ул. Стадион - ул. Сенная 660 м.;

- ул. Сенная - ул. Чкалова 940 м.;

- ул. Чкалова - ул. Больница 115м.;

- ул. Чкалова - ул. 30лет Победы 1466 м.;

- ул. 30 лет Победы - ул. Горького 1600 м.;

- ул. Чкалова - ул. Чапаева 340 м.;

- ул. Специалистов - 960м.;

- ул. Гагарина - 270 м.;

- ул. Вани Фёдорова - 600 м.;

- ул. 50 лет Победы - 4000 м.;

- ул. Чапаева - ул. Энергетиков 1114 м.;

- ул. Чапаева - ул. Комсомольская 210 м.;

- ул. Комсомольская - ул. Фрунзе 330 м.;

- ул. Фрунзе - ул. Горького 310 м.;

- ул. Чапаева - ул. 30 лет Победы 1710 м.;

- ул. Молодежная - 725 м.;

- ул. Котовского - 150 м.

Итого: 22090 м.

- ул. Кооперативная - 750 м.;

- ул. Андреевская - 1170 м.;

- ул. Андреевская - ул. Моисеенко 120 м.;

- ул. Моисеенко - 810 м.;

- ул. Моисеенко - 408 м.;

- ул. Ворошилова - 405 м.;

- ул. Ворошилова - ул. Первомайская 110 м.;

- ул. Ворошилова - ул. Кирова 110 м.;

- ул. Кирова - ул. Красноармейская 145 м.;

- ул. Кооперативная - ул. Первомайская 450 м.

- перемычка между ул. Мелиоративная 130 м

Итого: 4608 м.

4) Артезианская скважина ул.10 Марта

На артезианской скважине установлен погружной насос   ЭЦВ 6-6,5-90, закрепленный на стальных трубах диаметром 50мм при помощи резьбовых соединений (на муфтах). Крепление ствола    скважины произведено обсадными металлическими трубами диаметром 200м. Над артезианской скважиной построен  наземный павильон  размером 2х2,высотой 2,5м., установлен счетчик учета электроэнергии и пульт управления погружным насосом.

На расстоянии 3м от артезианской скважины расположена водонапорная  башня БР 15.

Распределительная сеть от водонапорной башни составляет 820м, из них 670м   полиэтиленовой трубы диаметром 110мм, 150м п/эт трубы диаметром 50мм.

В 4 м от башни находится распределительный колодец с 3 чугунными задвижками диаметром 100мм.

5) Артезианская  скважина  ул. Мелиоративная, год ввода 2005г.

Установлен погружной насос ЭЦВ-6,65-90, крепление ствола скважины произведено обсадными металлическими трубами диам.300мм.

Над артезианской скважиной построен наземный павильон из силикатного кирпича размером 3х3 х2,2, где установлен счетчик учета электрической энергии и автоматическое управление насосом.

На расстоянии 30м от артезианской скважины установлена водонапорная башня БР-18.

Распределительная сеть диаметром 110мм составляет 1440м.

На водонапорной сети установлено 7 водоразборных колодцев.

Всего водопроводных сетей по с.Новодугино 37440м.

6) Артезианская скважина д. Рябинки.

В артезианской скважине установлен погружной насос   ЭЦВ 5-5,5-90, закрепленный на полиэтиленовых трубах диаметром 50мм при помощи резьбовых соединений (на муфтах).

Крепление ствола скважины произведено обсадными металлическими трубами диаметром 140мм.

Счетчик учета электроэнергии находится на трансформаторной подстанции, пульт управления погружным насосом находится на столбе.

Установлена СУЗ (станция управления защиты).  Установлен электроконтактный  манометр. Наполнение башни автоматически по давлению.

На расстоянии 12м от артезианской скважины расположена водонапорная башня БР 10.

Распределительная сеть от водонапорной башни составляет 2150м, полиэтиленовой трубы диаметром 110мм. Высота башни 10м.

На линии расположены 10 водонапорных колодцев и 6 водоразборных колонок, 3 пожарных гидранта.

Приборов учета воды, частотного преобразователя  нет.

Итого водопроводных сетей по Новодугинскому сельскому поселению 39590м

Централизованная система водоотведения имеется в с. Новодугино

Централизованная система водоотведения имеется в с. Новодугино.

Инженерные объекты обслуживает МУП «Жилищно-коммунальная служба». Застройка остальных населенных пунктов сельского поселения оборудована выгребными ямами.

Описание технологического цикла водоотведения Новодугинского сельского поселения

Очистные сооружения находятся на расстоянии от окраины с. Новодугино 850м.

Способ очистки биологический.  Хозяйственно-бытовые стоки с.Новодугино поступают в блок приемной камеры, далее через компактную установку КУ -200 (аэротенки), где проходит смешивание активного ила с предварительно отстоянной сточной водой.

Кислород нагнетается в аэротенки с воздухом воздуходувами.

Через биопруды очищенные стоки поступают в контактный пруд и по коллектору в безымянный ручей, впадающий в р. Держа (ручей без названия, левый приток реки Держа находится в федеральной собственности, Код водохозяйственного участка 05.01.01.003).

Длина ручья 5км. Существующий сброс расположен на 3км от устья ручья без названия, д.Коленово

Тип  водовыпуска :

Береговой, сосредоточенный, не оборудован.

Удаляемый активный ил из вторичных отстойников КУ-200 очистных сооружений располагается на иловых площадках.

Всего иловых площадок 4шт.

Размер одной площадки составляет 8 х 4,5 х 1 м.

Протяженность канализационных сетей  5870 м.

## 1.3. Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды.

Регулируемую деятельность по водоснабжению осуществляет МУП «Жилищно-коммунальная служба».

Планируемый объем подачи воды на период 2021-2031 гг. для потребителей Новодугинского сельского поселения

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем подачи питьевой воды в год, тыс. куб. м | 47,07 | 47,07 | 47,07 | 49,42 | 49,42 | 49,42 | 49,42 | 49,42 | 49,42 | 49,42 | 49,42 |

Нормативы потребления коммунальных услуг

по водоснабжению в жилых помещениях

для населения Новодугинского района Смоленской области

| Водоснабжение, кубических метров на человека в месяц |
| --- |
| Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение |
| Холодное водоснабжение ,централизованная канализация,эл. или газовый водонагреватель,ванна 5,69м.куб Холодное водоснабжение, централизованная (нецентрализованная) канализация, эл. или газовый водонагреватель ,без ванн с душем 4,78м.куб Холодное водоснабжение, централизованная (нецентрализованная) канализация, эл. или газовый водонагреватель ,без ванн 3,86м.куб Холодное водоснабжение, централизованная канализация, водонагреватель , работающий на твердом топливе 3,71м.куб Холодное водоснабжение, централизованная (нецентрализованная ) канализация, с газоснабжением, без ванн 3,56м.куб. Холодное водоснабжение,централизованная нецентрализованная канализация ,без ванн 2,34м.куб Водопользование из уличных водоразборных колонок 1,06м.куб |  |

### Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения для потребителей Новодугинского сельского поселения

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

### Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (для потребителей Новодугинского сельского поселения, находящихся на ул. 10-го марта Новодугинского сельского поселения)

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

## 1.4. Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения

В Новодугинском сельском поселении централизованная система водоотведения есть лишь в селе Новодугино. Канализационная сеть, а так же ОС обслуживаются МУП «Жилищно-коммунальная служба». Остальные населённые пункты сельского поселения централизованной системы водоотведения не имеют и оборудованы выгребами.

Потребители услуги по водоотведению МУП «Жилищно-коммунальная служба» 2020-2022 гг.

| Наименование потребителя | Водоотведение м. куб. в год |
| --- | --- |
| Администрация МО «Новодугинский район» | 318,3 |
| МК Автотранспортное учреждение | 37 |
| МКОУ Новодугинская основная школа | 2515 |
| ОГБУЗ ЦРБ | 2129 |
| МКУДО Детская школа искусств | 96 |
| МКУ Дом детского творчества | 106 |
| МКДУ Детский сад | 1366 |
| Культурно- досуговый центр | 76 |
| ФОК | 288 |
| Население | 5942 |
| Всего | 12873,3 |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения на 2021-2031 гг.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество аварий и засоров | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,309 | 1,039 |

## Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана сельского поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.1 Направления развития водоснабжения сельского поселения

Проектом генплана на перспективу предлагается проведение поисково-оценочных работ с целью выявления месторождений подземных вод, способных  обеспечить стабильное водоснабжение поселения, а так же строение новых коммуникаций и станции обезжелезивания воды.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Направление в развитии пожаротушения

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды, тыс.м3 | Расход воды на промывку сетей, тыс.м3 | Подано воды в сеть,тыс. м3 | Потери воды, тыс.м3 | Отпущено воды всего,тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2017 год | вода питьевого качества | 90,7 | 1,5 | 89,2 | 11,6 | 77,6 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2018 год | вода питьевого качества | 87,5 | 1,5 | 86 | 11,2 | 74,8 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2019 год | вода питьевого качества | 91,8 | 1,9 | 89,9 | 11,7 | 78,2 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2020 год | вода питьевого качества | 88,5 | 1,9 | 86,6 | 11,3 | 75,3 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2021 год | вода питьевого качества | 87,4 | 2,9 | 84,5 | 9,3 | 75,2 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2022 год | вода питьевого качества | 52,2 | 0,9 | 51,3 | 6,8 | 45,4 |

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды, м3 | Расход воды на промывку сетей, тыс.м3 | Подано воды в сеть, м3 | Потери воды, тысм3 | Отпущено воды всего,тыс м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2021 год | вода питьевого качества | 87,4 | 2,9 | 84,5 | 9,3 | 75,2 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2022 год | вода питьевого качества | 90,6 | 6,2 | 84,4 | 9,2 | 75,2 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2023 год | вода питьевого качества | 91,0 | 6,6 | 84,4 | 9,2 | 75,2 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2024 год | вода питьевого качества | 92,2 | 7,0 | 85,2 | 9,2 | 76,0 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2025 год | вода питьевого качества | 93,0 | 7,8 | 85,2 | 9,2 | 76,0 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2026 год | вода питьевого качества | 93,3 | 8,2 | 85,1 | 9,1 | 76,0 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2027 год | вода питьевого качества | 93,7 | 8,6 | 85,1 | 9,1 | 76,0 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2028 год | вода питьевого качества | 94,0 | 8,9 | 85,1 | 9,1 | 76,0 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2029 год | вода питьевого качества | 94,3 | 9,3 | 85,0 | 9,0 | 76,0 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2030 год | вода питьевого качества | 94,6 | 9,7 | 84,9 | 8,9 | 76,0 |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2031 год | вода питьевого качества | 94,8 | 10,0 | 84,8 | 8,8 | 76,0 |

## 3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего,тыс м3 | Хозяйственные нужды предприятия, тыс,м3 | Пропущено через собственные ОС, тыс,м3 | Передано сточных вод другим канализациями, тыс,м3 | Сброшенные воды без очистки, тыс,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | на ОС |  |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2017 год | 14,1 |  | 14,1 |  |  |  |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2018 год | 13,5 |  | 13,5 |  |  |  |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2019 год | 12,5 |  | 12,5 |  |  |  |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2020 год | 11 |  | 11 |  |  |  |
| МУП «Жилищно-коммунальная служба» | 2021 год | 11 |  | 11 |  |  |  |

## Раздел 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 4.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Новодугинского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

## 4.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для улучшения экологической ситуации в сельском поселении предлагается реконструкция биопрудов, что положительно скажется на состоянии природных вод.

Показатели качества питьевой воды

Качество–круглосуточное наличие возможности потребления питьевой воды в необходимом объеме и соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 по качественным показателям.

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля объема питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по результатам производственного контроля качества  питьевой воды;

б) доля объема питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Мероприятия по повышению качества соответственно горячей и питьевой воды

Данные мероприятия можно классифицировать по следующим направлениям:

  - Мероприятия по повышению качества  питьевой воды;

  - Мероприятия по повышению надежности и бесперебойности водоснабжения;

  - Мероприятия по улучшению качества обслуживания абонентов;

  - Мероприятия по увеличению показателей эффективности использования ресурсов.

Мероприятия по повышению надежности и бесперебойности водоснабжения

К данной группе мероприятий может быть отнесена замена участков водопровода, исчерпавших нормативный срок службы, которая должна повлечь за собой снижение аварийности на сетях водопровода и уменьшение процента изношенных водопроводных сетей.

Мероприятия по улучшению качества обслуживания абонентов

К данной группе мероприятий могут быть отнесены: подключение к системе централизованного водоснабжения новых абонентов, повышение охвата абонентов приборами учета, внедрение системы диспетчеризации.

Мероприятия по увеличению показателей эффективности использования ресурсов

К данной группе мероприятий могут быть отнесены: сокращение потерь воды в сетях водопровода за счет реконструкции трубопроводов; строительство новых водопроводных сетей; мероприятий, направленных на поиск и устранение утечек; снижение энергопотребления на нужды водоснабжения путем внедрения устройств частотного регулирования электроприводов насосов на насосных станциях.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель на 2021 год | Показатель на 2024 год | Целевой показатель на 2028 год | Ориентировочный целевой показатель на 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение | кВтхч/м3 | 4,83 | 4,7 | 4,5 | 4,1 |
| 2. | Количество перерывов в подаче воды | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть) | % | 11 | 10,7 | 10,6 | 10,4 |
| 4. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение | кВтхч/м3 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| 5. | Количество аварий и засоров водоотведения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |